დანართი №1

სისტემაში ჩაშვებული ჩამდინარე წყლის ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| №№ | საკვლევი პარამეტრი | სიმბოლო | საზომი ერთეული | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია | დამბ. ჯგუფი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ტემპერატურა | TOC | OC | 40 | 1 |
|  | შეწონილი ნაწილაკები | TSS | მგ/ლ | 300 | 1 |
|  | pH |  |  | 6.0-9.5 | 1 |
|  | ჟბმ5 (ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარება 20 გრადუს ტემპერატურაზე ) | BOD5 | მგ/ლ | 300 | 1 |
|  | ჟქმ (ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება) | COD | მგ/ლ | 600 | 1 |
|  | საერთო აზოტი | NTotal | მგ/ლ | 25 | 2 |
|  | ამონიუმის აზოტი | N(NH4) | მგ/ლ | 20 | 2 |
|  | საერთო ფოსფორი | PTotal (P) | მგ/ლ | 10 | 2 |
|  | სულფიდები გადათვლილი გოგირდის იონზე | H2S (S) | მგ/ლ | 2 | 3 |
|  | ნავთობპროდუქტები |  | მგ/ლ | 15 | 2 |
|  | ცხიმები და ზეთები |  | მგ/ლ | 15 | 2 |
|  | ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები |  | მგ/ლ | 3.5 | 2 |
|  | ფენოლი |  | მგ/ლ | 0.25 | 2 |
|  | ციანიდები (გადათვლილი ციანიდის იონზე) | CN- | მგ/ლ | 2 | 3 |
| მძიმე მეტალები (ჯამური სიდიდე, თუ არ არის მითითებული დაჟანგულობის ხარისხი) |
|  | დარიშხანი | As | მგ/ლ | 1 | 3 |
|  | კადმიუმი | Cd | მგ/ლ | 1 | 3 |
|  | სპილენძი | Cu | მგ/ლ | 3 | 3 |
|  | ქრომი | Cr | მგ/ლ | 1 | 3 |
|  | ქრომი (ექვსვალენტიანი) | Cr6+ | მგ/ლ | 0.5 | 3 |
|  | ტყვია | Pb | მგ/ლ | 1 | 3 |
|  | ვერცხლისწყალი | Hg | მგ/ლ | 0.5 | 3 |
|  | ნიკელი | Ni | მგ/ლ | 1 | 3 |
|  | თუთია | Zn | მგ/ლ | 4 | 3 |

შენიშვნა: სხვადასხვა მძიმე მეტალის ერთდროულად არსებობის შემთხვევაში ჩამდინარე წყალში, მათი ჯამური კონცენტრაცია არ უნდა აღემატებოდეს 10 მგ/ლს.

დანართი №2

ჩამდინარე წყლის პარამეტრები და მათი განსაზღვრის რეკომენდებული მეთოდები

| საკვლევი პარამეტრი | სიმბოლო | რეკომენდებული სტანდარტის ნომერი გამოცდის მეთოდი | გამოცდის მეთოდის იდენტიფიკაცია და დასახელება |
| --- | --- | --- | --- |
| წყალბადის მაჩვენებელი | pH | ISO 10523‐2008 | წყლის ხარისხი - pH – ის განსაზღვრა. |
| შეწონილი ნაწილაკები | TSS | ISO 11923-97 | წყლის ხარისხი - შეწონილი ნაწილაკების განსაზღვრა ფილტრაციის მეთოდით. |
| ჟბმ5 (ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარება 20 გრადუს ტემპერატურაზე ) | BOD5 | ISO 5815 :2003 | წყლის ხარისხი - ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების განსაზღვრა 5 დღის შემდეგ. |
| ჟქმ (ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება) | COD | ISO 6060 :1989 | წყლის ხარისხი - ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსაზღვრა. |
| საერთო აზოტი | NTotal | ISO 29441:2010 | წყლის ხარისხი - ჯამური აზოტის განსაზღვრა, სპექტროფოტომეტრული მეთოდით. |
| საერთო ფოსფორი | PTotal (P) | ISO 6878:2004 | წყლის ხარისხი - ჯამური ფოსფორის განსაზღვრა, ამონიუმის მოლიბდატის გამოყენებით, სპექტროფოტომეტრული მეთოდით. |
| ნავთობპროდუქტები | - | EPA 418.1-97 | ნავთობის ჯამური ნახშირწყალბადების განსაზღვრა, ქრომატოგრაფიული მეთოდით. |
| ცხიმები და ზეთები | - | EPA 418.1-97 | ნავთობისდა ზეთების განსაზღრა გრავიმეტრული მეთოდით. |
| ფენოლი | - | USEPA 420.1 | ფენოლის განსაზღრა, სპექტროფოტომეტრული მეთოდით. |
| ციანიდები (გადათვლილი ციანიდის იონზე) | CN- | ISO 6703-1-84 | წყლის ხარისხი - ჯამური ციანიდის განსაზღრა. |
| დარიშხანი | As | GOST 4152-89 | დარიშხანის ჯამური შემცველობის განსაზღვრა. |
| კადმიუმი | Cd | ISO 8288-A-86 | წყლის ხარისხი - კობალტის, ნიკელის, თუთიის, სპილენძის, კადმიუმის და ტყვიის განსაზღრა ალური ატომურ აბსორბციული მეთოდით. |
| სპილენძი | Cu | ISO 8288-A-86 | წყლის ხარისხი - კობალტის, ნიკელის, თუთიის, სპილენძის, კადმიუმის და ტყვიის განსაზღრა ალური ატომურ აბსორბციული მეთოდით |
| ქრომი | Cr | EPA 3005A-92 | შემჟავებულ წყალში მძიმე მეტალების განსაზღვრა ალურ ატომურ აბსორბციული ან ინდუქციური პლაზმური მეთოდით |
| ქრომი (ექვს -ვალენტიანი) | Cr6+ | EPA 3005A-92 | შემჟავებულ წყალში მძიმე მეტალების განსაზღვრა ალურ ატომურ აბსორბციული ან ინდუქციური პლაზმური მეთოდით |
| ტყვია | Pb | ISO 8288-A-86 | წყლის ხარისხი - კობალტის, ნიკელის, თუთიის, სპილენძის, კადმიუმის და ტყვიის განსაზღრა ალური ატომურ აბსორბციული მეთოდით |
| ვერცხლისწყალი | Hg | ISO 12846:2012/2013 | ფოტომეტრია, ტიტრიმეტრია, ატომურ აბსორბციული სპექტომეტრია |
| ნიკელი | Ni | ISO 8288-A-86 | წყლის ხარისხი - კობალტის, ნიკელის, თუთიის, სპილენძის, კადმიუმის და ტყვიის განსაზღრა ალური ატომურ აბსორბციული მეთოდით |
| თუთია | Zn | ISO 8288-A-86 | წყლის ხარისხი - კობალტის, ნიკელის, თუთიის, სპილენძის, კადმიუმის და ტყვიის განსაზღრა ალური ატომურ აბსორბციული მეთოდით |
| მეტალების განსაზღვრა |  | ISO 11885:2007 | წყლის ხარისხი - 35 ელემენტის განსაზღვრა ოპტიკურ ემისიური სპექტრომეტრიის ინდუქციურ პლაზმური მეთოდით (ICP-OES) |